Le modèle de rapport ci-dessous doit servir de standard aus rapports de renouvellement des PFP2. Le but est de rassembler les informations complètes sous une forme claire et uniforme.

Les rapports techniques des renouvellements des PFP2 doivent être établis selon ce modèle.

Rapport technique

Contenu

1	Introduction	2

2	Situation de initiale	2

3	Délais	2

4	Choix des sites, matérialisation	2

5	Mesures	3

6	Calculs	3

6.1	Calculs préliminaires	3

6.2	Analyse de la qualité des mesures	3

6.3	Choix des points fixes pour la calcul définitif dans MN03, resp. NF02	4

6.4	Calcul définitif dans MN03 / NF02	4

7	Remarques finales	4

8	Liste des documents	5

# Introduction

Données générales du projet:

- Raison du travail

- Explication sur le choix du périmètre (év. renvoi au chap. 2)

- Nombre de points, densité

- Début et fin des travaux

# Situation de initiale

- Description de l’état des mensurations dans et autour du périmètre

- Description de l’état des PFP1/2 dans le périmètre: sites, matérialisation, précision

- Description de l’état des PFP1/2 des régions limitrophes: renouvellements avec dates d’exécution ou planifiée (év. Plan en annexe)

- Buts

# Délais

Délais de la réalisation effective

Représentation possible sous forme de tableau:

| Etape | Délais (date) | Responsable / Entrepreneur |
| --- | --- | --- |
| Travaux préliminaires |  |  |
| Approbation du projet |  | swisstopo |
| Matérialisation |  |  |
| Mesures |  |  |
| Revoirs éventuels |  |  |
| Calculs |  |  |
| Documentation |  |  |
| Livraison pour vérification |  |  |

Particularités: p. ex. divergences par rapport aux exigences de départ

# Choix des sites, matérialisation

- Critères pour le chois des sites

- Description générale des travaux exécutés à la matérialisation:

-	travaux sur les PR ou les PFP repris(p.ex. décision pour recentrage)

-	travaux sur les nouveaux points

-	travaux exécutés par….

# Mesures

- Indications de l’entrepreneur

- Nombre et types d’instruments utilisés

- Valeurs de calibration utilisées (p.ex. constante d’addition, échelle) avec indication de la provenance (lieu et date de la détermination)

- Pour GPS: indication de la méthode de mesure (p.ex. statique rapide, RTK avec station de référence propre, RTK avec service de positionnement) et du temps moyen des observations, indications sur la liaison des différentes sessions (séries de coordonnées)

- En plus, pour RTK: indications du cadre de référence et des paramètres de transformation utilisés, du modèle de géoïde, de l’origine ou du calcul des coordonnées des stations de référence, ou indication du service de positionnement utilisé

- Rattachement au réseau MN95: oui (indication des points utilisés) / non

- particularités (p.ex. reprise de mesures d’autres réseaux, de la mise à jour, etc…)

# Calculs

Résumé de la marche suivie et des programmes utilisés:

Représentation possible sous forme de tableau:

| Etape de calcul | Programme | Responsable | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calculs GPS | SKIPro Version .. |  |  |
| 2 | év. Réseau libre ajusté dans MN95 | LTOP Version .. |  |  |
| 3 | Compensation dans MN95 | LTOP Version .. |  |  |
| 4 | Réseau libre ajusté dans MN03 | LTOP Version .. |  | Pour c hoix des points fixes |
| 5 | Calcul des coord. dans MN03 | TRANSINT |  | Interpolation |
| 6 | Calcul des altitudes dans NF02 | LTOP Version .. |  | Calculs des abriss en position avec les coord. définitives provenant de 5 |

## Calculs préliminaires

Calculs GPS (post-processing):	Indication du cadre de référence du calcul GPS
Détermination des séries de coordonnées (sessions): indications des paramètre utilisés et du modèle de géoïde

Mesures classiques:	corrections introduites (calibration, corr. Météo, …)

particularités:

## Analyse de la qualité des mesures

Analyse de la compensation dans MN95 et / ou du réseau libre ajusté dans MN03:

- Comparaison des e.m. a priori / a posteriori

- Paramètres de rotation et d’échelle des séries de coordonnées GPS (voir tableau chap. 6.4).

- Commentaires sur les erreurs et sur leur traitement

## Choix des points fixes pour la calcul définitif dans MN03, resp. NF02

Base pour la planimétrie: plan des vecteurs entre coord. du réseau libre ajusté (ou calcul dans MN95) et les coord. officielles

Base pour l’altimétrie: plan des vecteurs du réseau libre ajusté et des altitudes officielles

Explications / justification du choix des points fixes

Indication des plus grands tiraillements entre les points de rattachement choisis

## Calcul définitif dans MN03 / NF02

Résumé des résultats:

|  |  | e.m. a posteriori |
| --- | --- | --- |
| mesure | e.m. a priori | calcul dans MN95 | calcul définitif dans MN03 |
| distances: Gr.3 DI5 Gr.4 DI4 | 10.4 mm 10.4 mm | 5.3 mm 3.2 mm | (9.0 mm) [1] (5.0 mm) [1] |
| échelle: Gr.3 DI5 ARV Gr.4 DI4 ARV |  | -2.7 ppm ( 2.3 ppm -4.7 ppm ( 5.5 ppm | (1.1 ppm ( 2.0 ppm) [1] (-8.5 ppm ( 3.4 ppm) [1] |
| directions: Gr.1 Gr. 3 (Mesures 1986) | 7.3cc 7.3cc | 3.3cc 4.2cc | (4.5cc) [1] (2.8cc) [1] |
| coordonnées: GPS | 8.0 mm | 6.8 mm | (10.8 mm) [1] |
| séries de coordonnées GPS: échelles: nouvelles mesures mesures de mise à jour…. rotations: nouvelles mesures mesures de mise à jour …. |  | 0.4 ppm ( 0.3 ppm -2.0 ppm ( 1.5 ppm -0.1cc ( 0.2cc -0.8cc ( 1.0cc | (6.7 ppm ( 0.3 ppm) [1] (-8.8 ppm ( 0.7 ppm) [1] (-4.3cc ( 0.2cc) [1] (-1.9cc ( 0.6cc) [1] |
| altitudes: AV | 16.7 mm | 12.7 mm | 13.9 mm |
| altitudes: GPS | 15 mm | 13.9 mm | 13.4 mm |

[1] provenant des abriss avec les coord. De l’interpolation

Tableau:	Résultats du valcul dans MN95 et du calcul féfinitif dans MN03

Analyse de la qualité (précision relative) du nouveau réseau:

- sur la base des résultats du calcul (voir tableau ci-dessus)

- sur la base du plan des vecteurs des différences de coordonnées du réseau libre ajusté (ou du réseau dans MN95) et du calcul définitif

# Remarques finales

Indication des pendances et délais pour leur règlement

Ev. Conséquences pour la MO (p.ex. adaptation des données numériques aux nouveau réseau de points fixes)

Ev. Indications sur l’archivage des fichiers de données numériques

# Liste des documents

- Gebietsblatt / feuille d’entreprise

- décompte

- rapport technique (év. rapport de l’entrepreneur)

- carte des points

- protocoles de terrain (plantation des bornes)

- calculs:	réseau libre ou libre-ajusté: pour l’analyse de la qualité des mesures
	réseau libre-ajusté ou transformation de Helmert: pour le choix des points fixes
	compensation contrainte ou interpolation: calcul définitif

- canevas planimétrique et altimétrique (év. Mesures GPS séparé)

- plans des vecteurs:	réseau libre (réseau dans MN95) – coord. officielles (MN03)
	réseau libre (réseau dans MN95) – calcul définitif (MN03)

- registre des coordonnées et altitudes dans l’ordre suivant: points de rattachement fixes, points de rattachement recalculés, points nouveaux

- liste des points supprimés

- fiches signalétiques mises à jour ou nouvelles (pour la documentation swisstopo)