ERGONOMIA – Valutazione delle sollecitazione dell’apparato locomotore

Documentazione completa vedi bollettino SECO Codice: 710.069.i

1.	Strumento di valutazione rischi per l’apparato locomotore

|  | 1.1 Dati generali |
| --- | --- |
|  | Azienda: Settore: Macchina: Posto di lavoro: Nome lavoratore: Nome valutatore: Data valutazione: |
|  | Attività | Durata [h/g] | Descrizione (materiali, strumenti lavoro, frequenze ecc) | Da valutare Posture Posto |
|  | Tutto OK Nr. criteri valutati Nr. criteri con lacune Misure concordate Termine esecuzione Rapporto fotografico |
|  | Osservazioni | Misure / Pendenze |

2.	Valutazione del posto di lavoro

|  | 2.1 Libertà di movimento |
| --- | --- |
|  | Esigenze minime • accesso al posto di lavoro: 80 cm • attività in posizione seduta: spazio di movimento: larghezza 80 cm, profondità 100 cm spazio per le gambe: larghezza 58 cm, profondità 70 cm, altezza 66 cm • attività in piedi: spazio di movimento: larghezza 80 cm, profondità 80 cm spazio per la parte anteriore del piede: 10 x 15 cm • trasporto di carichi: profondità: profondità del carico + 80 cm al minimo larghezza: 80 cm al minimo oppure larghezza del carico + 40 cm Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.2 Spazio operativo |
| --- | --- |
|  | Esigenze minime • verticalmente: oggetti utilizzati regolarmente (impugnature, elementi di comando, attrezzi ecc.) vanno sistemati ad un’altezza compresa tra l’anca e la spalla • orizzontalmente: lavori frequenti: direttamente davanti al corpo lavori di breve durata: zona grigia scura (40 - 70 cm) lavori occasionali: zona grigia chiara (60 - 90 cm) Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.3 Superficie di lavoro |
| --- | --- |
|  | Esigenze minime • superficie di lavoro: la superficie di lavoro messa a disposizione è sufficientemente grande e adatta alle attività; lavoro allo schermo : profondità minima 80 cm, larghezza minima 120 cm le superficie di lavoro devono essere opache, senza riflessi abbaglianti (grado di riflessione inferiore al 50%); le superfici di lavoro non devono comportare conseguenze negative per la temperatura corporea; gli spigoli sono arrotondati Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.4 Altezza di lavoro stando in piedi |
| --- | --- |
|  | Direttive: Per i lavori eseguiti stando in piedi, l’altezza del gomito serve da punto di riferimento per l’altezza del tavolo. • lavori di precisione richiedono la possibilità di poter appoggiare gli avambracci (es. disegni) altezza di lavoro compresa tra i 5 e i 10 cm al di sopra del livello del gomito • lavori manuali 1 va tenuto conto dell’altezza dei recipienti e dei materiali utilizzati altezza di lavoro compresa tra i 5 e i 10 cm al di sotto del livello dei gomiti • lavori manuali 2 che richiedono l’uso della forza, in particolare sfruttando il peso del busto altezza di lavoro compresa tra i 15 e i 40 cm al di sotto del livello dei gomiti Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.5 Altezza di lavoro stando seduti |
| --- | --- |
|  | Direttive: • lavori di precisione effettuati a distanza visiva ravvicinata altezza di lavoro compresa tra i 5 e i 10 cm al di sopra del livello dei gomiti possibilità di poter appoggiare l’avambraccio/la mano • lavori allo schermo attività legate alla scrittura e alla lettura nonché per lavori di montaggio altezza di lavoro al livello dei gomiti • lavori manuali che richiedono l’uso della forza e per lavori effettuati su tastiere in pos. elevata altezza di lavoro compresa tra i 5 e i 10 cm al di sotto del livello dei gomiti • In generale Un’altezza di lavoro insufficiente obbliga a curvare la schiena, il che risulta inammissibile per le attività di lunga durata Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.6 Distanza visiva e angolo visivo |
| --- | --- |
|  | • distanza visiva distanza ottimale che non affatica la vista varia tra i 50 e i 70 cm possibilità di poter appoggiare l’avambraccio/la mano • Angolo visivo (direttiva) altezza di lavoro al livello dei gomiti gli strumenti di lavoro devono essere posizionati in modo da garantire un angolo visivo tra 15° e 45° rispetto all’orizzontale le indicazioni oppure gli oggetti che devono essere osservati frequentemente vanno posizionati frontalmente esempio posti di lavoro davanti allo schermo : • bordo superiore dello schermo al di sotto dell’altezza degli occhi • grandezza sufficiente dei caratteri (> 2,6 mm) • buon contrasto e immagine stabile senza scintillio • nessun riflesso fastidioso Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.7 Posizione seduta e posizione in piedi |
| --- | --- |
|  | Direttive: Il posto di lavoro permanente permette di lavorare seduti oppure alternativamente seduti o in piedi. Ausili per la posizione in piedi vengono messi a disposizione, se il lavoro viene eseguito prevalentemente stando in piedi. Il sedile, la superficie di lavoro e/o il tavolo costituiscono un insieme e vengono adeguati alla statura nonché alle attività della persona che vi lavora. Lo spazio al di sotto della superficie di lavoro è stato calcolato in modo da garantire la comodità necessaria e la libertà di movimento per le cosce, le gambe e i piedi. Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.8 Sedia da lavoro |
| --- | --- |
|  | Esigenze minime La sedia da lavoro permette di assumere una posizione del corpo adeguata alle misure corporee individuali nonché alle attività richieste e offre alla schiena il sostegno necessario. La sedia non deve impedire l’assunzione di una postura seduta ottimale il che implica la soddisfazione dei seguenti requisiti: la possibilità di potersi sedere ad un’altezza ottimale (altezza della piega del ginocchio portando le scarpe abituali); la profondità della sedia che non impedisce l’appoggio allo schienale; la possibilità di poter cambiare liberamente tra posizione seduta eretta e posizione inclinata in avanti oppure indietro. Le norme relative all’altezza della tavola e della sedia finora esistenti non tengono sufficientemente conto delle esigenze specifiche delle persone di bassa o di alta statura per cui è necessario ricorrere a soluzioni individuali. E` possibile compensare l’altezza eccessiva di una tavola e di una sedia tramite l’uso di poggiapiedi. Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 2.9 Attrezzi, mezzi ausiliari |
| --- | --- |
|  | Esigenze minime diametro e forma dell’impugnatura adattati alla grandezza della mano; possibilità di tenere la mano in posizione neutrale (polso diritto) durante il lavoro; presa facile, superfici di contatto arrotondate, ripartizione dello sforzo su una grande superficie della pelle ; eventuale presenza di una copertura di protezione; forti vibrazioni e movimenti nonché colpi bruschi vengono evitati; per le attività ripetitive vengono messi a disposizione mezzi ausiliari adatti a ridurre a un minimo lo sforzo richiesto alle mani. Valutazione Misure: OK Non OK |

3.	Valutazione delle posture e dei movimenti compiuti durante il lavoro

|  | 3.1 Comportamento |
| --- | --- |
|  | Informazioni minime I collaboratori sono stati istruiti su come svolgere le loro attività al fine di ridurre i rischi di patologie muscolo-scheletriche. Valutazione Misure: OK Non OK |

|  | 3.2 Sollecitazione della schiena (in posizione seduta o in piedi) |
| --- | --- |
|  | A) Pesi tollerabili di carichi tenuti stretti contro il corpo. Se non fosse possibile rispettare questi limiti occorre stabilire misure speciali. Età Uomini Donne dai16 ai 18 anni 19 kg 12 kg dai 18 ai 20 anni 23 kg 14 kg dai 20 ai 35 anni 25 kg 15 kg dai 35 ai 50 anni 21 kg 13 kg Più di 50 anni 16 kg 10 kg Fino alla fine del 6° mese di gravidanza 10 kg A partire dal 7° mese di gravidanza 0 kg Valutazione Misure: OK Non OK |
|  | B) Criterio supplementare di protezione della salute in caso di movimenti frequenti con carichi rilevanti |
|  |  | Postura schiena | Movimenti con carico /minuto | Durata dell’attività in ore |
|  | Carico in Kg |  | eretta | inclinazione e/o torsione | 1 - 5 | 6 -1 0 | > 10 | < 2 | 2 - 4 | > 4 |
|  |  |  |  | leggera | forte |  |  |  |  |  |  |
|  | Carico in Kg | < 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | 5 - 15 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
|  |  | 15 - 25 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
|  |  | > 25 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
|  | Durata del lavoro in ore | < 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |  | ( sollecitazioni |  |
|  |  | 2 - 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |  | Per una donna | + 4 |
|  |  | > 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |  | Per età > 50 | + 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Totale |  |
|  | Valutazione Misure: ( <= 30 OK ( >= 30 Non OK |

|  | C) Sollecitazione della schiena (in posizione seduta o in piedi) senza carichi rilevanti |
| --- | --- |
|  |  | Postura della schiena | Attività |  |  |  |
|  |  |  | eretta | inclinazione e/o torsione | Dinamica | Statica |  |  |  |
|  |  |  |  | leggera | forte | con movimento | senza movimento |  | ( sollecitazione |  |
|  | Durata del lavoro in ore | < 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 - 4 | 10 | 14 | 18 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  | > 4 | 14 | 18 | 22 | 6 | 8 |  |  |  |
|  | Valutazione Misure: ( <= 24 OK ( >= 24 Non OK |

|  | 3.3 Sollecitazione della nuca |
| --- | --- |
|  |  | Postura della nuca | Esigenze visive |  |  |  |
|  |  |  | eretta | inclinazione e/o torsione | Basse | Elevate |  |  |  |
|  |  |  |  | leggera | forte | con movimento | senza movimento |  | ( sollecitazione |
|  | Durata del lavoro in ore | < 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |  |  |
|  |  | 2 - 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |  |  |
|  |  | > 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 |  |  |  |
|  | Valutazione Misure: ( <= 24 OK ( >= 24 Non OK |

|  | 3.4 Sollecitazione delle spalle e delle braccia |
| --- | --- |
|  |  | Posizione della mano | Movimenti ripetitivi | Durata dell’attività in ore |
|  | Carico in Kg |  | Al di sopra/sotto dell’altezza della vita | All’altezza del busto | Al di sopra/sotto dell’altezza del busto | Rari | Con intervalli | Senza intervalli | < 2 | 2 - 4 | > 4 |
|  | Carico in Kg | < 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | 5 - 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
|  |  | 10 - 20 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
|  |  | > 20 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
|  | Durata del lavoro in ore | < 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |  | ( sollecitazione |
|  |  | 2 - 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |  |  |
|  |  | > 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |  |  |
|  | Valutazione Misure: ( <= 30 OK ( >= 30 Non OK |

|  | 3.5 Sollecitazione delle mani |
| --- | --- |
|  |  | Movimenti ripetitivi / minuto | Posizione del polso | Durata dell’attività in ore |
|  |  | <= 10 | 11 – 20 | > 20 | Neutrale | Piegata | < 2 | 2 - 4 | >2 |
|  | Forza manuale massimale | Bassa | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | Media | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 |
|  |  | Alta | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 |
|  | Durata dell’attività in ore [h] | < 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |  |  |  |
|  |  | 2 - 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |
|  |  | > 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 |  | ( Totale |  |
|  | Valutazione Misure: ( <= 30 OK ( >= 30 Non OK |

|  | 3.6 Sollecitazione delle anche e delle gambe |
| --- | --- |
|  | Informazioni minime In una giornata media di lavoro, per quanto tempo sono state mantenute le seguenti posizioni Si No posizione seduta per più di 7 ore al giorno posizione in piedi su due gambe per più di 6 ore al giorno posizione in piedi su una gamba per più di 2 ore e mezza al giorno posizione inginocchiata per più di 1 ora e mezza al giorno un ginocchio piegato oppure due ginocchia piegate per più di 1 ora al giorno Valutazione Misure: 5 No = OK 1 Si = non OK |

|  | 3.7 Possibilità di riposo |
| --- | --- |
|  | Informazioni In una giornata media di lavoro, per quanto tempo sono state mantenute le seguenti posizioni No Sì I collaboratori Esiste la possibilità di fare brevi intervalli. Dopo grandi sforzi fisici seguono fasi meno faticose Valutazione Misure: 2 Si = OK 1 No = non OK |

|  | 4. Rapporto fotografico |
| --- | --- |
|  | Pos. | Foto | Commento / Osservazioni |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
|  | 6. |  |  |
|  | 7. |  |  |
|  | 8. |  |  |
|  | 9. |  |  |
|  | 10. |  |  |

Luogo, data

Firma

|  | 5. INFO: strumento di valutazione rischi per l’apparato locomotore |
| --- | --- |
|  | Questo strumento serve a valutare la protezione della salute prevista dalla legge concernente i rischi per l’apparato locomotore. Oltre ad essere utilizzato in primo luogo dagli ispettori del lavoro per le loro verifiche e per la consulenza in materia di protezione della salute a livello aziendale conformemente alla Legge sul lavoro, lo strumento di valutazione si prefigge di agevolare le attività di controllo degli esperti nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. La sua adozione completa non è obbligatoria. Infatti, è possibile utilizzare soltanto alcune parti isolate in aggiunta al foglio di controllo LL (CFSL 6074). La descrizione dettagliata delle espressioni e dei metodi utilizzati nello strumento di valutazione si trova nella guida corrispondente. Modo di procedere 1. Descrizione del lavoro Descrivere il lavoro da valutare alla pagina • Quali sono le attività svolte? • Quanto tempo dura ogni attività (ore al giorno) ? • Come e con quali mezzi viene eseguito il lavoro (dettagli come i materiali e gli attrezzi adoperati ecc.) 2. Identificazione delle condizioni di lavoro critiche Identificate le condizioni di lavoro critiche e scegliete le parti del questionario necessarie per la valutazione, ad esempio: • sollecitazione «schiena» posizione di lavoro e movimento, parte «sollecitazione della schiena» • condizioni visive sistemazione del posto di lavoro,parte «distanza visiva e angolo visivo» 3. Valutazione • Parte concernente la sistemazione del posto di lavoro I punti da esaminare si riferiscono all’ambiente fisico immediato dei lavoratori, e riguardano gli strumenti di lavoro, i mobili e i mezzi ausiliari nonché il loro posizionamento e le loro dimensioni. Qualora vengano rispettate tutte le condizioni prestabilite, i criteri di valutazione risultano soddisfatti. Un criterio non rispettato va evidenziato. In tal caso le esigenze ergonomiche non sono considerate soddisfatte. | • Parte concernente la postura e i movimenti di lavoro Per poter valutare lo sforzo risultante da posture o da movimenti inadeguati dei lavoratori, le diverse parti del corpo sono oggetto di considerazioni separate. La sollecitazione di una parte del corpo viene determinata in base al questionario a scelta multipla sommando in seguito i valori ottenuti : per ogni criterio di valutazione (p.es. « sollecitazione della nuca ») vanno scelti i rispettivi criteri orizzontali nonché quelli verticali contenuti nella matrice . I valori di sollecitazione corrispondono ai valori delle caselle di intersezione della matrice che permettono di calcolare la somma. Se la somma supera il valore limite stabilito per la rispettiva parte del corpo, la sollecitazione risulta eccessiva e le esigenze ergonomiche di protezione della salute non sono considerate soddisfatte. 4. Ulteriore modo di procedere La necessità di prendere ulteriori provvedimenti dipende dai risultati ottenuti nei vari campi esaminati. Il risultato globale con le misure eventualmente adottate è riportato alla pagina 1: • le esigenze risultano soddisfatte e ulteriori misure di protezione non sono necessarie ; • le esigenze non risultano soddisfatte in base ai risultati della valutazione, a) oltre a stabilire gli obiettivi di protezione unitamente all’azienda, si concordano misure concrete di protezione della salute ; b) trattandosi di problemi complessi, si richiede una consulenza specialistica conformemente all’art. 4 OLL 3. |