5254	21 maggio 2002	TERRITORIO

Approvazione e il sussidiamento di opere di sistemazione dei corsi d’acqua per un importo di fr. 4'217'500.--; finanziamento di uno studio sulle esondazioni del Verbano con relative zone di pericolo e concetto di premunizione per un importo di fr. 800’000.--; stanziamento di un credito quadro di fr. 1'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici straordinari

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione e concessione del relativo sussidio, un pacchetto di progetti di opere di sistemazione idrica, allestito su richiesta di Enti pubblici (Consorzi o Comuni).

Gli oggetti proposti consistono in opere nuove, sistemazione di opere esistenti e interventi di ripristino, determinati perlopiù dai recenti eventi alluvionali abbattutisi sul territorio cantonale, con considerazione particolare dell’evento del 15 luglio 2001 e del completamento di un’opera già avviata in fase precedente.

Per la gestione di situazioni di emergenza, vista l’esperienza degli ultimi eventi e la necessità di potere agire con maggiore flessibilità nei confronti degli Enti locali colpiti, si propone lo stanziamento di un credito quadro per il sussidiamento di interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici straordinari.

Si propone infine di accordare un credito per il finanziamento di uno studio generale sulle esondazioni del Lago Maggiore sulla riva svizzera che consiste nella definizione delle zone di pericolo e nell’elaborazione di un concetto globale di intervento finalizzato al contenimento dei danni.

Basi legali:

–	Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua, del 21 giugno 1991 (e relativa Ordinanza e raccomandazioni)

- Legge sui Consorzi, del 21 luglio 1913

- Legge sui territori soggetti a pericoli naturali, del 29 giugno 1990

- Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994

- Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, del 24 agosto 1994.

# Oggetti nuovi proposti

- Progetto no. 1066 - Consorzio correzione fiume Ticino, Bellinzona

Argini insommergibili Bellinzona-Lago

Il Ticino da Bellinzona alla foce è stato oggetto di una verifica. I risultati hanno messo in evidenza situazioni di insufficienza di capacità idraulica in singoli casi e di mancanza di francobordo su ampie tratte di argini insommergibili. Si prevede quindi di adattare la quota delle opere di contenimento laterali con interventi di ricarica in corona e misure strutturali puntuali.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 3'250'000.--.

- Progetto no. 1068.1 - Consorzio Alto Vedeggio, Rivera

Sistemazione argini Vedeggio a Sigirino, zona Comibit

La piena del Vedeggio dell’ottobre 1999 ha causato erosioni delle sponde in diversi punti ed in modo particolare nei pressi della ditta Comibit nel Comune di Sigirino. Sulla sponda sinistra su un tratto di circa 90 metri, le infrastrutture dell’Azienda elettrica AIL (linea sotterranea e trasformatore) e il piazzale retrostante sono privi di protezione; la situazione è stata assicurata provvisoriamente con un intervento di emergenza da parte del Consorzio. Le misure previste permettono di assicurare la situazione in modo definitivo mediante la realizzazione di una scogliera.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 400’000.--.

- Progetto no. 1074 - Consorzio Basso Formigario, Faido

Risanamento briglia B18

La briglia di contenimento B18 sul Formigario è stata realizzata a partire dalla fine degli anni ‘800 dalla Società Gotthard Bahn a protezione della sottostante linea ferroviaria. Ha subìto successivi interventi di sopraelevazione. Lo stato attuale dell’opera, valutato in una perizia, richiede importanti interventi di risanamento strutturali per i danni subiti nel corso degli anni a causa delle sollecitazioni dovute al trasporto solido. Sono necessari in particolare la sistemazione della corona e il consolidamento del piede dell’opera.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 1’300'000.--.

- Progetto no. 1089 - Losone, riale Ciosse

Sistemazione idrica

La capacità idraulica del riale Ciosse sulla tratta interrata parallela alla via S. Materno è insufficiente. Questa situazione provoca ricorrenti allagamenti sulla strada cantonale e nella zona abitata adiacente a causa di fenomeni di rigurgito nei punti di immissione degli affluenti sulla tratta in questione. Non essendoci spazio a disposizione per il ripristino di un tracciato a cielo aperto con capacità adeguata, la soluzione proposta prevede la creazione di un canale di scarico interrato su un tracciato nuovo con funzione di troppo pieno. La camera di raccolta del materiale a monte della tratta interrata verrà adeguata alle esigenze di funzionalità e di manutenzione.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 690'000.--.

- Progetto no. 1098 - Claro, torrenti Cassinello, Gheis e Cassero

Sistemazione idrica

La sistemazione dei torrenti Cassinello, Gheis e del loro emissario Cassero si rende necessaria a seguito dell’evento meteorico estremo locale del 4 luglio 2000. A seguito degli interventi urgenti di sgombero e ripristino della sicurezza già realizzati, il progetto prevede la realizzazione di opere di premunizione definitiva che comprende il consolidamento degli alvei e la gestione del trasporto solido.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 800’000.--.

- Progetto no. 1103 - Breganzona e Sorengo, riale Casarico

Sistemazione idrica

Il riale Casarico confina con i due Comuni di Breganzona e Sorengo. L’aumento delle portate di punta, a causa dell’edificazione nel bacino imbrifero e dell’immissione di acque chiare, ha creato nuove situazioni di erosione di sponde e fondo che necessitano ora di un intervento generale di consolidamento.

Il progetto è sussidiabile solo da parte cantonale secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 240'000.--.

- Progetto no. 1104 - Viganello, torrente Guggirolo

Rifacimento tombinone

Il torrente Guggirolo è condotto in un tombinone sotto la strada cantonale e il fondo edificato sottostante. La condotta denota uno stato precario dal punto di vista statico con importanti deformazioni. Questa situazione comporta una sensibile limitazione della sezione idraulica e compromette in misura inaccettabile la sicurezza idraulica della zona circostante. Il ripristino di un tracciato a cielo aperto non è proponibile per mancanza di spazio. Le misure previste comportano la realizzazione di un nuovo cunicolo e la sistemazione della camera di raccolta a monte del tratto interrato.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 480'000.--.

- Progetto no. 1106 - Lamone, riali zona Serta

Sistemazione idrica

I riali sul pendio sovrastante la zona Serta attraversano la zona industriale sul piano e s’immettono in un canale collettore prima di confluire nel Vedeggio. La mancanza di un collegamento adeguato tra un bacino minore e il collettore sul piano è causa di ricorrenti allagamenti di stabili artigianali e commerciali.

Il progetto sarà sussidiato solo da parte cantonale secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 200'000.--.

- Progetto no. 1108 - Caviano, torrenti Trodo e La Preda

Camere di contenimento

Gli eventi meteorici localmente estremi di settembre 1999 hanno causato ingenti danni nel Comune di Caviano per la fuoriuscita di importanti quantitativi di materiale solido a monte dell’abitato. Il progetto di premunizione prevede la realizzazione di tre camere di contenimento per il materiale solido.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 560’000.--.

- Progetto no. 1111 - Preonzo, torrente Valegion

Ampliamento camera di contenimento

La zona artigianale industriale di Preonzo, situata sulla parte bassa del bacino del torrente Valegion risale agli anni ’50. La situazione di instabilità geologica in zona dell’Alpe di Roscero, caratterizzata in un primo tempo da fenomeni di flussi detritici con volumi fino a 15'000 m3 per evento, ha richiesto la realizzazione di una camera di contenimento terminata nel 1998. L’evoluzione successiva ed in particolare gli eventi dell’estate 2001 impongono nuove misure.

Il nuovo progetto prevede l’ampliamento del bacino di contenimento fino alla capacità di 70'000 m3 e l’innalzamento di un terrapieno laterale per la protezione contro la caduta massi proveniente dalla frana di Roscero.

Scenari di crollo di maggiori dimensioni dovranno essere gestiti con sistemi di allarme e non sono parte integrante del presente progetto.

I costi per l’ampliamento della camera, la realizzazione del terrapieno e delle opere annesse ammontano a fr. 2’400'000.--.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

- Progetto no. 1112 - Balerna, torrente Raggio

Sistemazione in zona Piandella

I ricorrenti allagamenti che si verificano in zona Piandella, tra la via Tarchini e il viadotto autostradale nel Comune di Balerna, sono causati dalla limitata capacità idraulica del canale. S’impongono quindi misure di innalzamento degli argini e correzione del profilo longitudinale con eliminazione del salto sulla tratta terminale.

Condizione alla sussidiabilità dell’intervento sul corso d’acqua è la sistemazione preliminare dei problemi di rigurgito di acque meteoriche negli stabili adiacenti tramite la rete di canalizzazione, misure distinte dal presente progetto.

Il progetto sarà sussidiato anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti.

Il preventivo è di fr. 430’000.--.

# Evento 15 luglio 2001

# Comuni ed Enti delle Valli di Lugano

L’evento del 15 luglio 2001 nelle Valli di Lugano ha causato ingenti danni alle infrastrutture ed ai beni materiali pubblici.

La prima fase di interventi di sgombero e ripristini urgenti sui corsi d’acqua, avviata immediatamente a seguito dell’evento da parte degli Enti pubblici locali, Comuni e Consorzi, ha permesso di garantire condizioni di sicurezza minime e di evitare ulteriori danni.

Sono ora necessarie misure prioritarie di sistemazione nei punti più critici, oggetto della presente richiesta di contributi di finanziamento.

Le misure di sgombero, ripristini urgenti e gli interventi prioritari saranno sussidiati anche dalla Confederazione secondo le basi legali vigenti. Dal canto loro, i progetti di sistemazione definitiva e di premunizione, tuttora in preparazione, da realizzare secondo un programma ed in funzione delle rispettive priorità, saranno oggetto di una successiva richiesta.

Il preventivo di questa prima tappa è di fr. 2'900'000.--.

# Opere già avviate in tappe precedenti

# Progetto no. 929.2 – Peccia, fiume Valle di Beccia

Consolidamento fondo alveo

L’intervento previsto nel quadro del progetto di sistemazione dei torrenti Soveneda e Valle di Peccia a seguito delle piene degli anni 1978, 1981 e 1992, consiste nel consolidamento del fondo dell’alveo per una lunghezza di 430 metri mediante la posa di blocchi da cava sciolti.

La spesa sussidiabile (già riconosciuta ai fini del sussidiamento federale) ammonta a  fr. 30'000.--. Il relativo sussidio cantonale si aggiunge al credito stanziato con Decreto legge 26 settembre 1983 di fr. 357'000.-- per un importo complessivo di fr. 387'000.--.

# Interventi di emergenza a seguito di eventi estremi

- Per la gestione di situazioni di emergenza a seguito di eventi meteorologici estremi, vista l’esperienza degli ultimi anni e la necessità di potere agire con maggiore flessibilità e celerità nei confronti degli Enti locali colpiti, si propone lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'000'000.-- finalizzato al sussidiamento di interventi di sgombero, ripristino urgente e interventi di miglioria prioritari a seguito di eventi meteorologici straordinari (si citano quali esempi le alluvioni dell'ottobre 1998 e luglio 2001). Ciò permetterebbe inoltre di attivare con maggior tempismo le richieste per l'ottenimento dei contributi federali. L'importo richiesto consentirebbe un volume d'investimenti valutabile in fr. 3'000'000.--, tenuto conto delle aliquote di sussidiamento previste dalla legislazione vigente.

(     (     (     (     (

Per la determinazione delle aliquote di sussidio cantonali, analogamente alla prassi federale, si tiene conto della forza finanziaria degli enti committenti, del tipo di oggetto da proteggere, del rapporto costi/benefici e del grado di priorità dell'intervento.

Nel rispetto del ruolo di vigilanza e di cofinanziamento dell’Autorità federale competente in materia di sistemazione dei corsi d'acqua, tutti gli interventi contenuti nel presente documento sono già stati trattati preliminarmente con l’Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG).

Ogni oggetto è dettagliatamente illustrato nel rispettivo incarto, corredato dei necessari parametri e calcoli idraulici, descrizione e giustificazione delle portate di intervento e relativo preventivo di spesa.

A garanzia del rispetto delle leggi vigenti in materia di uso parsimonioso del territorio ogni oggetto è inoltre accompagnato dai preavvisi degli Uffici cantonali preposti in particolare alla tutela della natura, del paesaggio, della qualità delle acque, della pesca e delle foreste.

La tabella che segue riporta l’elenco delle opere nuove, con i rispettivi importi da sussidiare:

| P.F. no. | Elem. WBS no. 788 51 | Prog. no. | Descrizione | Preventivo fr. | Suss. % | Importo di sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 02 | 2030 | 1066 | Consorzio correzione fiume Ticino, Bellinzona Argini insommergibili Bellinzona-Lago | 3'250'000.-- | 30 | 975'000.-- |
| 541 02 | 2002 | 1068.1 | Consorzio Alto Vedeggio, Rivera Sistemazione argini Vedeggio a Sigirino, zona Comibit | 400’000.-- | 30 | 120'000.-- |
| 541 02 | 2048 | 1074 | Consorzio Basso Formigario, Faido Risanamento briglia B18 | 1'300'000.-- | 30 | 390'000.-- |
| 541 01 | 1136 | 1089 | Losone, riale Ciosse Sistemazione idrica | 690'000.-- | 25 | 172'500.-- |
| 541 01 | 1080 | 1098 | Claro, torrenti Cassinello, Gheis e Cassero Sistemazione idrica | 800’000.-- | 30 | 240'000.-- |
| 541 01 | 1040 | 1103 | Breganzona e Sorengo, riale Casarico Sistemazione idrica | 240’000.-- | 45 | 108'000.-- |
| 541 01 | 1220 | 1104 | Viganello, torrente Guggirolo Rifacimento tombinone | 480'000.-- | 25 | 120'000.-- |
| 541 01 | 1120 | 1106 | Lamone, riali zona Serta Sistemazione idrica | 200'000.-- | 50 | 100'000.-- |
| 541 01 | 1060 | 1108 | Caviano, torrenti Trodo e La Preda Camere di contenimento | 560’000.-- | 30 | 168'000.-- |
| 541 01 | 1199 | 1111 | Preonzo, torrente Valegion Ampliamento camera di contenimento | 2'400'000.-- | 30 | 720'000.-- |
| 541 01 | 1017 | 1112 | Balerna, torrente Raggio Sistemazione in zona Piandella | 430'000.-- | 25 | 107'500.-- |
|  |  |  |  | 10'750'000.-- | - | 3'221'000.-- |

La tabella che segue riporta l’elenco degli interventi urgenti e prioritari a seguito dell’evento del 15 luglio 2001 nelle Valli di Lugano, con i rispettivi importi indicativi da sussidiare (P.F. no. 542 04 - Elem. WBS no. 788 51 4400):

| Prog. no. | Descrizione | Preventivo (lavori parzial. già eseguiti) fr. | Suss. % | Importo di sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | Bogno | 10'000.-- |  |  |
| -- | Cadro | 100'000.-- |  |  |
| -- | Davesco-Soragno | 30'000.-- |  |  |
| -- | Sonvico | 35'000.-- |  |  |
| 1110 | Valcolla | 1'500'000.-- |  |  |
| -- | Villa Luganese | 25'000.-- |  |  |
| 1110 | Consorzio Depurazione Acque Valcolla | 1'100'000.-- |  |  |
| -- | Consorzio Valle del Cassarate | 100'000.-- |  |  |
|  |  | 2'900'000.-- | 34 | 986'000.-- |

La tabella che segue riporta i dati relativi all’opera già avviata in fasi precedenti, con il rispettivo importo da sussidiare:

| P.F. no. | Elem. WBS no. 788 51 | Prog. no. | Descrizione | Importo di sussidio originario/ sussidio versato fr. | Rimanenza al 31.12.2001 | Nuovo preventivo fr. | Suss. % | Importo di sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 01 | 1183 | 929.2 | Valle di Peccia | 357'000.-- | -.-- | 30'000.-- | 35 | 10'500.-- |

Per la gestione di situazioni di emergenza a seguito di eventi meteorologici estremi, vista l’esperienza degli ultimi anni e la necessità di potere agire con maggiore flessibilità e celerità nei confronti degli Enti locali colpiti, si propone lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'000'000.-- finalizzato al sussidiamento di interventi di sgombero, ripristino urgente e interventi di miglioria prioritari (P.F. no. 542 05 - Elem. WBS no. 788 51 4500).

Nel presente messaggio viene pure incluso lo studio generale sulle esondazioni del Lago Maggiore sulla riva svizzera, Catasto dei pericoli Verbano che definisce le zone di pericolo riferite al rischio di inondazione ed elabora le strategie di intervento mirate al contenimento dei danni in casi di eventi futuri.

La prima fase di studio per un importo complessivo di fr. 800'000.-- comprende:

- l'acquisizione dei dati di base, dei rilievi, delle restituzioni fotogrammetriche (fr. 300'000.--);

- lo studio preliminare, la definizione delle zone di pericolo, la valutazione di misure tecniche e pianificatorie, la definizione di un concetto di protezione del territorio, prima fase (fr. 500’000.--).

Per quanto attiene al finanziamento federale la legislazione in materia (Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua) prevede un'aliquota di sussidiamento fino al 70% per studi con valenza di base pianificatoria concernente il rischio di allagamento (P.F. no. 543 - Elem. WBS no. 788 52 1004).

(     (     (     (     (

# Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

- Opere di sistemazione di corsi d'acqua

(Disegno DL opere di sistemazione di corsi d'acqua e studio art. 1, cpv. 1 a 3)

- opere nuove di sistemazione di corsi d’acqua	fr.	3'221'000.--

(P.F. no. 541 01-02)

- evento luglio 2001, interventi urgenti e prioritari	fr.	986'000.--

(P.F. no. 542 04)

- opere avviate di sistemazione di corsi d'acqua	fr.	10'500.--	fr. 4'217'500.--

(P.F. no. 541 01)

- Eventi meteorologici estremi, interventi urgenti

(Disegno DL interventi d'emergenza art. 1)

(P.F. no. 542 05)	fr. 1'000’000.--

- Studi idraulici

(Disegno DL opere di sistemazione di corsi d'acqua e studio art. 2)

(P.F. no. 543)	fr.    800'000.--

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Totale	fr. 6'017'500.--

Nell’invitarvi ad approvare i disegni di Decreti legislativi allegati vi porgiamo, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri, i sensi del nostro massimo ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione e il sussidiamento di opere di sistemazione di corsi d'acqua per un importo di fr. 4'217'500.-- e il finanziamento di uno studio idrologico-idraulico per un importo di fr. 800'000.--

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 maggio 2002 n. 5254 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

1A favore delle opere di sistemazione di corsi d’acqua sottoelencate sono assegnati i seguenti sussidi:

| P.F. no. | Elem. WBS no. 788 51 | Prog. no. | Descrizione | Preventivo fr. | Suss. % | Importo di sussidio fr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 02 | 2030 | 1066 | Consorzio correzione fiume Ticino, Bellinzona Argini insommergibili Bellinzona-Lago | 3'250'000.-- | 30 | 975'000.-- |
| 541 02 | 2002 | 1068.1 | Consorzio Alto Vedeggio, Rivera Sistemazione argini Vedeggio a Sigirino, zona Comibit | 400’000.-- | 30 | 120'000.-- |
| 541 02 | 2048 | 1074 | Consorzio Basso Formigario, Faido Risanamento briglia B18 | 1'300'000.-- | 30 | 390'000.-- |
| 541 01 | 1136 | 1089 | Losone, riale Ciosse Sistemazione idrica | 690'000.-- | 25 | 172'500.-- |
| 541 01 | 1080 | 1098 | Claro, torrenti Cassinello, Gheis e Cassero Sistemazione idrica | 800’000.-- | 30 | 240'000.-- |
| 541 01 | 1040 | 1103 | Breganzona e Sorengo, riale Casarico Sistemazione idrica | 240’000.-- | 45 | 108'000.-- |
| 541 01 | 1220 | 1104 | Viganello, torrente Guggirolo Rifacimento tombinone | 480'000.-- | 25 | 120'000.-- |
| 541 01 | 1120 | 1106 | Lamone, riali zona Serta Sistemazione idrica | 200'000.-- | 50 | 100'000.-- |
| 541 01 | 1060 | 1108 | Caviano, torrenti Trodo e La Preda Camere di contenimento | 560’000.-- | 30 | 168'000.-- |
| 541 01 | 1199 | 1111 | Preonzo, torrente Valegion Ampliamento camera di contenimento | 2'400'000.-- | 30 | 720'000.-- |
| 541 01 | 1017 | 1112 | Balerna, torrente Raggio Sistemazione in zona Piandella | 430'000.-- | 25 | 107'500.-- |
|  |  |  |  | 10'750'000.-- | - | 3'221'000.-- |

2Per gli interventi urgenti e prioritari realizzati e in fase di completazione da parte degli Enti locali competenti a seguito dell'evento del 15 luglio 2001 nelle Valli di Lugano (Comuni di: Bogno, Cadro, Davesco-Soragno, Sonvico, Valcolla, Villa Luganese, Consorzio Depurazione Acque Valcolla e Consorzio Valle del Cassarate) per un importo globale di fr. 2'900'000.-- è stanziato un credito di fr. 986'000.-- pari ad un sussidio di 34%.

3Per la continuazione dell'opera arginatura, progetto no. 929.2, Valle di Peccia per un importo globale di fr. 30'000.-- è stanziato un credito di fr. 10'500.-- pari ad un sussidio di 35%.

Articolo 2

È stanziato un credito di fr. 800'000.-- per il finanziamento dello studio sulle esondazioni del Verbano, zone di pericolo e concetto di premunizione.

Articolo 3

Il credito complessivo di fr. 5'017'500.-- viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici straordinari

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 maggio 2002 n. 5254 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di fr. 1'000'000.-- per il sussidiamento di interventi di sgombero, ripristino urgente e interventi di miglioria prioritari a seguito di eventi meteorologici straordinari.

Articolo 2

Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere l'importo in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.