5605	7 dicembre 2004	FINANZE E ECONOMIA

Approvazione e sussidiamento del progetto e preventivo di dettaglio del raggruppamento terreni a carattere generale nel Comune di Maggia, Sezione di Moghegno, zona dei ronchi e monti

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo l'approvazione e il sussidiamento del progetto e preventivo del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Maggia Sezione di Moghegno, zona dei ronchi e monti.

# Il costo totale sussidiabile dell’opera è preventivato in fr. 1'310'000.--.

# L'aliquota di sussidio proposta è del 40%.

Il sussidio richiesto è di fr. 524'000.--.

# 1.	INTRODUZIONE

Il raggruppamento terreni della zona edificabile e della zona agricola del piano di Moghegno è già stato eseguito negli anni 1925-30 e ha interessato un comprensorio di 58 ha.

L’operato in oggetto, prevede l'esecuzione del raggruppamento terreni della zona dei ronchi e dei monti, con la costruzione di strade d'accesso alle zone agricole di maggior pregio.

# 2.	GENERALITÀ

## 2.1	Situazione geografica

Moghegno è situato nella media Vallemaggia, sulla sponda destra del fiume Maggia. Dall'aprile 2004 fa parte del nuovo Comune di Maggia nato dall’aggregazione con i Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Maggia, Lodano e Someo.

## 2.2	Estensione del comprensorio RT

Il riordino fondiario interessa una superficie di 94 ha di proprietà private censite nella

vecchia mappa aggiornata (VMA).

La proprietà patriziale è inserita nel perimetro RT per permettere le opportune rettifiche di confine, permute tra privati e patriziato e per ottenere dei limiti ideali per la misurazione ufficiale. Questo inserimento non incide che minimamente sui costi dell'operato.

Fanno inoltre parte del perimetro RT alcune particelle della zona RFD, che sono state inserite per permettere l’acquisizione del sedime e la sistemazione della strada RT no. 6.

Il comprensorio RT risulta così suddiviso:

zona RFD di proprietà privata	ha	0.5

zona VMA di proprietà privata	ha	94

zona VMA di proprietà patriziale	ha	195

zona non censita di proprietà patriziale	ha	51

Totale comprensorio RT	ha	340.5

## 2.3	CPA e forza finanziaria dell' ex Comune di Moghegno

Secondo il catasto della produzione agricola (CPA), il comprensorio del RT Moghegno è ubicato nella zona di montagna 2 e 3.

L’indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali durante il primo anna del biennio.

Per il progetto in oggetto rimane valido l’indice di capacità finanziaria (biennio 2003- 2004), dell’ex Comune di Moghegno che si situava tra i Comuni finanziariamente deboli zona superiore, con un indice di 55.33 punti.

## 2.4	Situazione fondiaria

Nel comprensorio di ha 94,5 del RT Moghegno vi sono ben 2520 particelle appartenenti a 286 proprietari.

La superficie media delle particelle è di soli 375 mq.

ll numero medio di particelle per proprietario è di 8.8.

Molti fondi presentano forme irregolari.

Dai dati sopra esposti si può facilmente intuire le difficoltà che si riscontrano nell’utilizzazione dl territorio.

## 2.5	Agricoltura

Nella Sezione di Moghegno sono ancora attive due aziende con attività a tempo pieno, con un totale di 32.2 UBG tra bovini, ovini e caprini.

Le superficie sfalciate che ricevono dei sussidi agricoli sono 33 ha.

Quale attività accessoria è ancora importante la produzione di uve rosse Merlot e Americana.

La superficie vignata censita è di ca. 7900 mq per un totale di 2400 ceppi.

Dal catasto delle idoneità agricole risulta che all'interno del perimetro RT, vi sono ca. 18 ha di terreno idoneo alla viticoltura e allo sfalcio.

Negli ultimi anni alcune di queste superfici sono state parzialmente abbandonate a causa delle difficoltà d'accesso.

Con i nuovi accessi previsti dal RT e con il riordino fondiario, queste zone potranno essere completamente ricuperate, con investimenti minimi.

Sul Monte Cortone, è presente per la maggior parte dell'anno, l'azienda agricola Yerly e Perret con 10.6 UBG caprini. Una superficie di ca. 10 ha idonea allo sfalcio è regolarmente coltivata.

# 3.	DESCRIZIONE DEL PROGETTO

## 3.1	Impostazione delle opere RT in generale

Il progetto prevede l'esecuzione del riordino fondiario delle proprietà private situate nei Ronchi e nei Monti di Moghegno e l'esecuzione e la sistemazione di 6 accessi agricoli, parzialmente già esistenti, per favorire un utilizzo razionale dei fondi agricoli, in particolare delle zone vignate più pregiate.

Con il nuovo riparto dei fondi sarà acquisito, a favore dell'Ente pubblico, il sedime della strada esistente che raggiunge il Monte Cortone a quota 1160 m.s.m..

## 3.2	Operazioni geometriche

Negli anni '70 è stato eseguito il rilievo aerofotogrammetrico del vecchio particellare della zona dei Ronchi e dei Monti. La VMA garantisce una base sufficientemente precisa per lo studio del nuovo riparto dei fondi, sia per la qualità del supporto grafico che per lo stato di aggiornamento dei registri.

Nel comprensorio di 94,5 ha, si prevedono di conseguire i seguenti risultati:

|  | PRIMA RT | DOPO RT |
| --- | --- | --- |
| Comprensorio RT ha | 94.5 | 94.5 |
| Particelle no. | 2520 | 525 |
| Proprietari no. | 286 | 205 |
| Superficie media mq | 375 | 1800 |
| Particelle/ha no. | 26.7 | 5.6 |
| Particelle/proprietario no | 8.8 | 2.6 |
| Fabbricati no. | 400 | 400 |

La forte diminuzione del numero delle particelle permetterà una migliore utilizzazione dei nuovi fondi e contribuirà a ridurre notevolmente i costi della susseguente misurazione ufficiale e dell'impianto del registro fondiario definitivo.

## 3.3	Opere costruttive

### 3.3.1	Premessa

La rete stradale inclusa nel progetto si limita alla sistemazione di ca. ml 800 di strade esistenti) e l'esecuzione di ca. ml 610 di nuovi accessi di semplice concezione, nella zona coltiva dei Ronchi (ca. ha 18), in particolare nelle zone vignate più pregiate.

Vista la ridotta estensione del comprensorio RT, non è prevista l'esecuzione di eventuali accessi di nuovo riparto dei fondi.

### 3.3.2	Caratteristiche tecniche

#### In generale

La larghezza del campo stradale è di ml 3,0 più due banchine laterali di ml 0,30.

Al fine di conservare il più possibile gli attuali muri in pietrame a secco esistenti, si ammette una riduzione del campo viabile fino a un minimo di ml 2.50.

L'esecuzione sarà di tipo economico, con campo viabile inghiaiato.

La livelletta longitudinale si adatterà all'andamento del terreno esistente.

Nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% è previsto il consolidamento delle carreggiate con la posa di elementi grigliati in cemento che permettono il parziale inerbimento della superficie.

L'evacuazione delle acque superficiali è assicurata dalla pendenza trasversale della carreggiata o con traversine in acciaio a doppia canaletta.

Il progetto di dettaglio tiene conto degli aspetti di protezione della natura e del paesaggio, conformemente ai preavvisi dell'Ufficio per la protezione della natura e dell'Ufficio preposto alla salvaguardia delle vie storiche.

#### Strada no. 1

Lunghezza: ml 236

Strada parzialmente esistente da sistemare e tratto finale nuovo.

Scarifica materiale esistente, apporto di misto granulare anello 0/32.

Posa di elementi grigliati, larghezza cm 60, in corrispondenza delle carreggiate, nei tratti con pendenza superiore al 12%.

#### Strada no. 2

Lunghezza: ml 169

Strada esistente da sistemare

Scarifica materiale esistente, apporto di misto granulare anello 0/32.

Posa di elementi grigliati, larghezza cm 60, in corrispondenza delle carreggiate, nei tratti con pendenza superiore al 12%.

#### Strada no. 2a

Lunhgezza: ml 89

Nuova diramazione dalla strada no. 2

Scarifica terra vegetale e formazione fondazione stradale con materiale ghiaioso anello 0/63, spessore cm 30.

Esecuzione della plania con misto granulare anello 0/32.

#### Strada no. 3

Lunghezza: ml 142

Strada nuova

Scarifica terra vegetale e formazione fondazione stradale con materiale ghiaioso anello 0/63, spessore cm 30.

Esecuzione della plania con misto granulare anello 0/32.

Posa di elementi grigliati, larghezza cm 60, in corrispondenza delle carreggiate, nei tratti con pendenza superiore al 12%.

#### Strada no. 4

Lunghezza: ml 120

Strada nuova

Nel tratto iniziale la strada segue la carrale esistente. I muri in sasso esistenti vengono mantenuti.

Scarifica terra vegetale e formazione fondazione stradale con materiale ghiaioso anello 0/63, spessore cm 30.

Esecuzione della plania con misto granulare anello 0/32.

Posa di elementi grigliati, larghezza cm 60, in corrispondenza delle carreggiate, nei tratti con pendenza superiore al 12%.

#### Strada no. 5

Lunghezza: ml 216

Strada esistente da sistemare.

Scarifica materiale esistente, apporto di misto granulare anello 0/32.

Posa di elementi grigliati, larghezza cm 60, in corrispondenza delle carreggiate, nei tratti con pendenza superiore al 12%.

#### Strada no. 6

Lunghezza: ml 382

Strada parzialmente esistente da sistemare e tratto nuovo.

Il tratto centrale segue la carrale esistente considerata nella documentazione IVS, d'importanza regionale per i suoi contenuti storici e morfologici.

I muri a secco esistenti sono nel limite del possibile mantenuti o ricostruiti con il pietrame ricavato dalla demolizione, rispettando la medesima tipologia.

È prevista la formazione di un ponticello per l'attraversamento del riale (luce ca. ml 6.50) con struttura portante in profilati metallici e assito trasversale in larice.

Il campo viabile è inghiaiato.

#### Tabella riassuntiva

## 3.4	Preventivo

### 3.4.1	Lavori geometrici

I lavori di raggruppamento terreni sono stati messi a concorso sulla base della procedura libera secondo la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001.

L'importo dell'offerta risultata migliore in graduatoria, ammonta a fr. 624'100.--

Le prestazioni del progettista previste dal modulo d'offerta sono le seguenti:

- Calcolo delle interessenze del vecchio stato;

- Elaborazione del progetto di nuovo riparto dei fondi, fino all'evasione dei ricorsi di I istanza;

- Picchettazione dei nuovi fondi;

- Posa dei segni di confine;

- Allestimento dei piani di terminazione;

- Consegna dei nuovi fondi;

- Tenuta a giorno degli atti RT fino all'approvazione in I istanza del NR;

- Regie (compresa l'evasione dei ricorsi di II istanza)

- Preavvisi per domande di costruzione e taglio piante;

Progetto di massima	fr.	25'000.--

Importo forfettario geometra	fr.	624'100.--

Commissione di stima:	fr.	9'000.--

Commissione di I.a istanza:	fr.	45'000.--

Commissione di II.a istanza	fr.	20'000.--

Materiale di terminazione	fr.	13'900.--

Totale lavori geometrici	fr.	737'000.--

### 3.4.2	Lavori costruttivi

Strada no. 1	fr.	35'300.--

Strada no. 2	fr.	35'300.--

Strada no. 2a	fr.	19'500.--

Strada no. 3	fr.	34'400.--

Strada no. 4	fr.	38'100.--

Strada no. 5	fr.	39'000.--

Strada no. 6	fr.	211'900.--

Progettazione e DL	fr.	63'000.--

Totale lavori costruttivi	fr.	476'500.--

### 3.4.3	Riassunto

Lavori geometrici	fr.	737'000.--

Lavori costruttivi	fr.	476'500.--

fr.	1'213'500.--

IVA 7.6% (su fr. 1'114’500.--)	fr.	84'702.--

Imprevisti+arrotondamento	fr.	11'798.--

Totale preventivo RT Moghegno	fr.	1'310'000.--

# 4.	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE

Le opere costruttive previste dal RT di Moghegno, escluso il tratto iniziale della strada no.1 e la strada no.5, sono state approvate dalla Confederazione, la quale ha confermato che le stesse potranno beneficiare di un sussidio federale del 42'%.

Anche i lavori geometrici nella zona agricola del fondovalle e dei monti (ca. ha 28), saranno sussidiati con la medesima aliquota.

Come prevede l’Ordinanza federale in materia, lo stanziamento del sussidio federale avverrà solo dopo l'approvazione e il sussidiamento cantonale.

# 5.	PROPOSTA DI SUSSIDIAMENTO

Considerato che secondo il catasto della produzione animale, tutto il comprensorio RT è situato in zona di montagna e che l'ex Comune di Moghegno faceva parte del gruppo di Comuni con forza finanziaria debole zona superiore, a norma dell’art. 9 del Regolamento di applicazione della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), proponiamo un’aliquota di sussidio del 40%.

Il sussidio cantonale richiesto è così calcolato:

40% di fr. 1'310'000.-- ossia al massimo fr. 524'000.--

# 6.	CONSIDERAZIONI FINALI

A sostegno della necessità di un riordino fondiario delle proprietà private non ancora raggruppate nel Comune di Maggia, Sezione di Moghegno, possiamo citare i seguenti motivi:

- la necessità di creare delle particelle con forme e dimensioni tali da permettere uno sfruttamento razionale delle stesse;

- incentivare, con la formazione di nuovi accessi, il recupero delle zone agricole abbandonate, in particolare la creazione di nuovi vigneti;

- favorire la cessione all'Ente pubblico delle particelle boschive di modeste superfici in modo da garantire una migliore gestione del patrimonio boschivo;

- mantenere la zona agricola dei ronchi e dei monti valorizzandone gli aspetti naturalistici e paesaggistici;

- permettere la sistemazione fondiaria di tutto il territorio comunale, semplificando le basi per l'esecuzione della misurazione ufficiale e l'impianto del Registro fondiario definitivo.

# 7.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La proposta di sussidiamento per il RT Moghegno corrisponde a quanto previsto dalle linee direttive e dal piano finanziario 2004-2007 / 2008-2011 e più precisamente:

Oggetto:	Moghegno, settore 56 Economia fondiaria e agricoltura,

no. 561 2 "raggruppamento terreni" WBS 815 50.

# Essa non ha conseguenze di natura finanziaria sull’effettivo del personale.

# 8.	CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL COMUNE

L’opera è eseguita da un Consorzio di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi cantonali e federali.

L’Assemblea dell’ex Comune di Moghegno, in data 3 febbraio 2003, ha già stanziato un credito di fr. 150'000.-- quale  contributo comunale per  le opere di raggruppamento.

Viste le motivazioni sopra esposte vi invitiamo ad approvare il progetto e preventivo del RT Moghegno, zona dei Ronchi e dei Monti e di stanziare il relativo sussidio come indicato nell’annesso Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

# Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione e sussidiamento del progetto e preventivo di dettaglio del raggruppamento terreni a carattere generale nel Comune di Maggia Sezione di Moghegno, zona dei ronchi e monti.

# Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 7 dicembre 2004 n. 5605 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a  :

# Articolo 1

# Il progetto del RT Moghegno, il cui preventivo ammonta a fr. 1'310'000.-, è approvato.

# Articolo 2

# 2.1	A favore del Consorzio RT Moghegno per le opere di cui all'art. 1 è stanziato un sussidio cantonale del 40%, pari ad un massimo di fr. 524'000.--

2.2	Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto.

# Articolo 3

# I lavori sono eseguiti sotto la direzione della Sezione bonifiche e catasto, previa approvazione dei capitolati d'onere, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere.

# Articolo 4

# Il Consorzio RT Moghegno, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

# Articolo 5

# Sono richiamate le disposizione della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo all’obbligo di coltivazione, al divieto di frazionamento, alla sottrazione all’uso agricolo dei fondi raggruppati e al rimborso dei sussidi (cantonali e federali).

# Articolo 6

# Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.