Messaggio

7057	11 marzo 2015	TERRITORIO

Approvazione del progetto integrale per gli interventi selvicolturali nei boschi dei patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 ettari) e per la realizzazione della strada forestale “Gardosa-Garina” (3’840 ml), periodo 2015-2030, nei Comuni di Serravalle-Ludiano e Acquarossa-Corzoneso e stanziamento di un sussidio complessivo cantonale e federale di 
fr. 9'534'300.00

INDICE

0.	compendio	2

I.	Introduzione	2

II.	interventi previsti	3

Iii.	entE esecutorE	6

iV.	Preventivo di spesa	6

V.	Piano di Finanziamento	8

VI.	Relazione con le linee direttive e con il piano finanziario	9

VII.	Conclusioni	10

Signor Presidente,

signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento per approvazione il disegno di decreto legislativo concernente  il finanziamento di un progetto integrale per la realizzazione degli interventi necessari alla cura al bosco sul versante destro del fiume Brenno che sovrasta gli abitati di Ludiano e Corzoneso, in territorio dei Comuni di Serravalle e Acquarossa.

# 0.	compendio

Il presente messaggio riguarda un importante progetto integrale nei Comuni di Serravalle e di Acquarossa per la cura di 260 ettari (ha) di bosco di protezione, tramite tagli di ringiovanimento e diradamenti in boschi maturi.

Il progetto prevede anche la costruzione di una nuova strada forestale di 3’840 metri di lunghezza e di 4 piazzali per il deposito e la lavorazione del legname.

Gli interventi mirano a garantire la continuità della funzione protettiva del bosco a favore della sicurezza degli abitati e delle infrastrutture sottostanti.

Il progetto integrale si svilupperà sull’arco di 16 anni (2015 - 2030), con un investimento totale di fr. 12'861’000.00.

I lavori promossi dai Patriziati di Ludiano e Corzoneso, in stretta collaborazione con la Sezione forestale, saranno finanziati da Cantone e Confederazione nella misura dell’80% per i lavori selvicolturali e del 70% per gli allacciamenti, mentre i costi restanti rimarranno a carico degli enti esecutori e saranno anche in parte coperti dal ricavato della vendita del legname.

# I.	Introduzione

Il progetto riguarda le zone boschive che svolgono una funzione di protezione diretta contro i pericoli naturali (caduta sassi, frane, colate di fango e piene nei torrenti) a favore degli abitati di Corzoneso, Casserio, Ludiano e Semione.

L’area di studio è compresa tra la quota minima di 1’260 m s.l.m. nella zona dell’alpe Gardosa e la quota massima di 1'920 m s.l.m. nella zona Biavada (appena sotto la cima di Pianca Bella), con una superficie di 290 ha (dei quali 260 ha di bosco di protezione). La pendenza del versante nella parte bassa supera spesso il 70% (presenza di fasce rocciose) e si riduce al 30-40% nella parte superiore del progetto.

Da oltre 50 anni il bosco all’interno del perimetro di questo progetto non è più stato oggetto di gestione e di conseguenza presenta in buona parte le caratteristiche negative legate alla mancanza di cure, all’invecchiamento e al degrado. Solamente alcuni tagli forzati dovuti all’attacco di bostrico sono avvenuti nel recente passato per scongiurare un infezione di questo coleottero ai popolamenti contigui.

L’obiettivo generale del progetto integrale “Interventi selvicolturali nei boschi dei patriziati di Corzoneso e Ludiano” è quello di garantire che i boschi di questo versante svolgano una funzione di protezione adeguata contro i pericoli della natura a favore degli abitati e delle vie di comunicazione.

Questo progetto integrale presenta infine la realizzazione della strada forestale Gardosa-Garina. Si tratta della creazione di una strada di base per accedere ai boschi di protezione, garantendone la cura e permettendone in futuro una razionale gestione.  L’infrastruttura avrà il pregio di migliorare l’accessibilità agli alpi di Puscedo (1'500 m s.l.m) e Garina (1'640 m s.l.m). Questi 2 alpi sono tutt’ora caricati da mucche lattifere e la “Casata patriziale Alpe di Garina” li gestisce entrambe nei migliore dei modi malgrado la difficile accessibilità. Grazie a questa nuova infrastruttura sarà possibile collegare questi alpeggi tramite 2 accessi agricoli.

La costruzione della strada forestale Gardosa-Garina è stata oggetto di una domanda di costruzione secondo la procedura definita dalla Legge cantonale sulle strade (Lstr) del 20 marzo 1983, già cresciuta in giudicato senza alcune opposizione.

# II.	interventi previsti

Il progetto definitivo propone a livello selvicolturale interventi nel bosco di protezione su una superficie di influenza di 260 ha.

In funzione degli interventi selvicolturali, risulta necessario potenziare l’infrastruttura d’allacciamento per un esecuzione razionale delle cure e per permettere la futura manutenzione del bosco di protezione.

In particolare si prevede  di costruire, prima dell’inizio dei lavori selvicolturali, un nuovo tratto di strada forestale di 3'840 ml e 4 piazzali per la lavorazione e il deposito del legname.

I lavori interessano principalmente il territorio giurisdizionale del Comune di Acquarossa-Corzoneso (180 ha) e in misura minore anche quello del Comune di Serravalle-Ludiano (80 ha) e verranno eseguiti tra il 2016 e il 2030.

Tra il 2015 e il 2018 circa è prevista la costruzione della nuova strada forestale e relativi piazzali. Appena possibile si darà inizio al risanamento del bosco. Il grosso delle cure selvicolturali verrà portato a termine entro il 2025. Gli ultimi 5 anni del progetto saranno dedicati alla gestione dei boschi attualmente non considerati prioritari e al controllo degli interventi eseguiti.

## Opere selvicolturali

La necessità degli interventi selvicolturali è stata definita in base alle modalità di analisi richieste dalla Confederazione (“NAIS - Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia”, UFAFP 2005).

Dal paragone dell’evoluzione dello stato del bosco senza cure nei prossimi 10 e 50 anni e il profilo (obiettivo) minimo in base ai pericoli e alla stazione forestale, è stato possibile dedurre in maniera oggettiva dove esistono deficit selvicolturali che richiedono un intervento.

L’obiettivo di assicurare a lungo termine una funzione protettiva efficace da parte del bosco contro i pericoli di caduta sassi, erosione, frane superficiali, colate di detrito e alluvionamento viene raggiunto tramite interventi selvicolturali efficaci e proporzionati. A tale fine si prevede di intervenire con dei tagli di rinnovazione e dei diradamenti a favore della stabilità e della struttura dei popolamenti boschivi.

Nel loro complesso gli interventi selvicolturali nel bosco di protezione, previsti sull’arco di 16 anni, interessano una superficie di influenza di 260 ha.

Si prevede l’abbattimento di 27’000 mc di legname che corrisponde a un prelievo di circa 104 mc/ha. L’esecuzione degli interventi, suddivisa su un periodo di 16 anni, è giustificata dall’importante mole di lavoro.

Il preventivo di spesa per la componente selvicolturale può così essere sintetizzato:

| Installazione cantiere | fr. | 170'000.00 |
| --- | --- | --- |
| Taglio e lavorazione legname | fr. | 1'162'500.00 |
| Esbosco del legname | fr. | 1'745'000.00 |
| Lavorazione del legname sul piazzale di esbosco | fr. | 756'000.00 |
| Trasporto del legname dal piazzale al deposito finale | fr. | 675'000.00 |
| Rincaro periodo 2015 – 2030 (7 %) | fr. | 324'095.00 |
| Imprevisti (10 %) | fr. | 450'850.00 |
| Lavori a regia | fr. | 205'000.00 |
| Intemperie (1 %) | fr. | 52'834.45 |
| IVA per opere da impresario forestale (8%) | fr. | 443'302.35 |
| Progettazione e direzione lavori (9 %) | fr. | 548'844.50 |
| IVA per progettazione e direzione lavori (8%) | fr. | 42'573.70 |
| Totale | fr. | 6'576'000.00 |
| Ricavo della vendita del legname a copertura dei costi residui | fr. | 1'853'000.00 |

## Infrastrutture di allacciamento

In relazione agli interventi selvicolturali previsti dal progetto sull’arco di 16 anni, è stata verificata l’idoneità delle attuali infrastrutture di allacciamento per garantire un’esecuzione razionale dei lavori e permettere la futura manutenzione. Da questa analisi è scaturita la necessità, per poter esboscare e trasportare a valle il legname tagliato nell’ambito dei lavori di cura del bosco (27’000 mc in 16 anni), di realizzare le seguenti opere:

- costruzione della prima tratta di strada forestale asfaltata della lunghezza di 1’060 ml che collega l’alpe Gardosa fino al tornante in zona Bolle (Ente esecutore: Patriziato di Ludiano);

- costruzione della seconda tratta di strada forestale sterrata della lunghezza di 1’110 ml che collega la zona Bolle fino all’alpe di Tecc da Fegn (Ente esecutore: Patriziati di Ludiano e Corzoneso);

- costruzione della terza tratta di strada forestale sterrata della lunghezza di 1’670 ml che collega la zona Tecc da Fegn all’alpe Garina all’interno della quale vi saranno due tornanti che, a causa della loro pendenza, verranno asfaltati (Ente esecutore: Patriziato di Corzoneso);

- costruzione di 4 piazzali sterrati (seminati) per l’esbosco e il deposito della legna della dimensione media di ca. 1’000 mq (Ente esecutore : Patriziati di Ludiano e Corzoneso).

La nuova strada forestale Gardosa-Garina della lunghezza di 3'840 ml avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima della carreggiata 3.20 m con i necessari allargamenti in curva;

- banchina di 0.50 m;

- pendenza trasversale della piattaforma stradale 3 % a monte per la parte asfaltata e da 0 % a 3 % a valle per la strada inghiaiata;

- pendenza longitudinale massima del 13 %;

- saranno realizzate delle piazze di scambio con una larghezza utile di 3.20 m e una lunghezza di 13.00 m. L’intervallo varia, a seconda delle situazioni locali di visibilità e di morfologia, da un minimo di 150 m ad un massimo di 250 m;

- portata massima 28 tonnellate.

Considerate le pendenze longitudinali di questa infrastruttura e al fine di garantire la sua durata nel tempo, minimizzando i costi di manutenzione, la strada dovrà essere parzialmente asfaltata ed il sottofondo stabilizzato con il cemento per migliorarne la portanza. I muri di sostegno e di controriva saranno realizzati con blocchi da cava squadrati di grosse dimensioni.

Prima dell’inizio del cantiere verrà elaborata una  prova a futura memoria quale base per il risanamento di eventuali danni arrecati durante i lavori e impostato un monitoraggio delle strade di accesso al cantiere per limitare il carico dei trasporti per il cantiere, sulle strade esistenti.

Il preventivo di spesa per gli allacciamenti può così essere sintetizzato:

| Opere da impresario costruttore | fr. 3'868'850.15 |
| --- | --- |
| Opere di pavimentazione | fr. 532'316.00 |
| Interventi di sistemazione strade esistenti | fr. 80'000.00 |
| Rincaro (3 %) | fr. 134'435.00 |
| Imprevisti (10 %) | fr. 461'560.10 |
| IVA (8 %) | fr. 406'172.95 |
| Fornitura e posa barriera | fr. 7'500.00 |
| Esbosco del legname lungo il tracciato | fr. 400'000.00 |
| Geometra per rilievi tracciato | fr. 20'000.00 |
| Progettazione e direzione lavori | fr. 339’130.00 |
| Prova a futura memoria strade di accesso | fr. 35'000.00 |
| Arrotondamenti | fr. 35.80 |
| Totale | fr. 6'285'000.00 |
| Ricavo vendita del legname a copertura dei costi residui | fr. 140'000.00 |

In base alla Legge forestale e relativo regolamento (artt. 15 LFo, 13 Ofo, 13 LCFo, 34 e 35 RLCFo) per la strada forestale “Gardosa-Garina” dovrà essere elaborato un regolamento d’uso, che verrà sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato. L’accesso alla strada forestale sarà limitato mediante la posa di una barriera.

# Iii.	entE esecutorE

Le aree oggetto d’intervento sono per la maggior parte di proprietà dei Patriziati di Ludiano e Corzoneso ed in minima parte di proprietari privati.

I due Patriziati fungeranno da ente esecutore per gli interventi previsti all’interno della loro giurisdizione. Per quanto riguarda la costruzione della strada forestale i due Patriziati hanno raggiunto un accordo per la spartizione equa dei costi.

Considerata la necessità di operare per esigenze di pubblica sicurezza, i relativi interventi eseguiti dagli enti esecutori dovranno essere tollerati dai proprietari privati, in applicazione dell’art. 22 della Legge cantonale sulle foreste.

Non sono previsti oneri finanziari a carico dei citati proprietari.

# iV.	Preventivo di spesa

## Opere selvicolturali

Gli interventi selvicolturali con una superficie d’influenza di 260 ha riguardano un volume di lavoro lordo di fr. 6'576’000.00.

Sulla base della nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantone (NPC), nell’ambito dell’accordo programmatico Bosco di protezione (Obiettivo programmatico 1: Gestione del bosco di protezione conformemente al concetto NaiS), la Confederazione riversa al Cantone Ticino un contributo forfettario di fr/ha 5'000.00 per ogni ettaro trattato nel bosco di protezione, indipendentemente del costo reale dei lavori.

Il Cantone, sulla base di tutti i progetti selvicolturali approvati nel bosco di protezione a partire del 2008, deve gestire il contributo federale in modo da non superare l’importo forfettario complessivo concesso.

Per adempiere a questa condizione sulla base delle superfici di bosco in corso di lavorazione sul territorio cantonale e del costo dei lavori (a dipendenza della difficoltà e dell’intensità dell’intervento i costi possono variare considerevolmente), viene stabilito il tasso di sussidiamento cantonale e quello federale.

Proponiamo un sussidio forestale complessivo Cantone e Confederazione dell’80% (Legge cantonale sulle foreste, art. 31c, cpv. 1) di fr. 6'576’000.00 pari al massimo a 
fr. 5'260’800.-- cosi ripartito:

I ricavi forfettari della vendita del legname andranno a parziale copertura dei costi residui del progetto integrale (selvicoltura e allacciamenti) a favore dei rispettivi enti esecutori.

Suddividendo il volume di lavoro a seconda degli enti esecutori abbiamo la seguente spartizione :

## Infrastrutture di allacciamento forestale

La realizzazione della strada forestale Gardosa - Garina e la creazione dei piazzali d’esbosco riguardano un volume di lavoro di fr. 6'285’000.00.

È prevista una riduzione dell’importo sussidiabile dell’opera di allacciamento in base alle abitazioni secondarie (o potenzialmente tali) presenti nelle vicinanze del tracciato. Per abitazioni nelle dirette vicinanze della strada la riduzione è di fr. 10'000.00 mentre che per le abitazioni distanti dalla stessa viene computato un importo di fr. 5'000.00. Nel caso specifico sono state conteggiate, insieme all’ufficio tecnico del Comune di Serravalle, 6 abitazioni secondarie (o potenzialmente tali secondo le indicazioni del PUC-PEIP) a ridosso della strada forestale mentre sono 24 le abitazioni ristrutturate come case secondarie (o potenzialmente ristrutturabili) fino ad un raggio massimo di 800 m (raggio massimo entro il quale è compreso l’intero nucleo di rustici del monte di Puscedo). Esclusi dal computo sono gli stabili agricoli (alpeggi) e la chiesetta presente sull’alpe di Puscedo.

Tutte le abitazioni secondarie sono sul territorio del Patriziato di Ludiano e di conseguenze la parte non sussidiata sarà addebitata integralmente al Patriziato stesso.

Tenuto conto della riduzione di cui sopra i costi riconosciuti vengono ridotti di fr. 180'000.00 e il volume di lavoro sussidiabile per la realizzazione della strada forestale  Gardosa - Garina e la creazione dei piazzali d’esbosco sarà di fr. 6’105'000.00.

A livello federale, in base alle nuove disposizioni dopo l’introduzione della “Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)”, è previsto un sussidio federale di fr. 2'442’000.00 pari al 40% di fr. 6’105’000.00.

Proponiamo un sussidio forestale complessivo del Cantone e della Confederazione del 70% (Legge cantonale sulle foreste, art. 31c, cpv. 1) di fr. 6’105’000.00 pari al massimo a fr. 4'273’500.00 cosi ripartito:

I Patriziati di Ludiano e Corzoneso hanno raggiunto un accordo sulla spartizione dei costi. Suddividendo il volume di lavoro a seconda degli enti esecutori abbiamo quindi la seguente spartizione :

# V.	Piano di Finanziamento

Per la parte selvicolturale il progetto sarà successivamente suddiviso in diversi progetti definitivi in base alla loro tipologia e priorità d’intervento.

Nella successiva fase di approfondimento la Sezione forestale provvederà ad allestire le risoluzioni governative riferite ai singoli progetti definitivi.

Considerato che nel tempo le condizioni del bosco possono modificarsi, la priorità e l’intensità degli interventi saranno rivalutate, singolarmente per ogni oggetto, al momento dell’elaborazione delle fasi successive di progettazione.

Complessivamente gli interventi selvicolturali e di allacciamento forestale riguardano un volume di lavoro lordo di fr. 12'861’000.00 di cui sussidiabile fr. 12'681'000.00.

Il preventivo di spesa sussidiabile per queste 2 componenti può così essere sintetizzato:

| Tipo di intervento | Accordi programmatici con la Confederazione in ambito forestale | Importo [fr.] |
| --- | --- | --- |
| Interventi selvicolturali | Offerta base (Gestione del bosco di protezione conformemente al concetto NaiS) | 6'576'000.00 |
| Accessibilità al bosco di protezione | Offerta base (Mantenimento e creazione di infrastrutture necessarie alla gestione del bosco di protezione) | 6'105'000.00 |
|  | Totale | 12'681'000.00 |

La spesa totale preventivata a fr. 12'861'000.00 è supportata dal seguente piano di finanziamento:

Nota: L’importo totale considera anche i costi non sussidiabili (riduzione abitazioni secondarie) per fr. 180'000.00. Il ricavo nella vendita del legname copre parzialmente i costi residui della strada forestale.

L’inizio dei lavori è subordinato al consolidamento del piano di finanziamento per  garantire la sostenibilità finanziaria del progetto.

Tenuto conto della forza finanziaria  dei Patriziati di Ludiano e di Corzoneso, su indicazione della Sezione degli enti locali, i costi residui a loro carico non dovranno superare l’importo di fr. 200'000.00 ciascuno. I Patriziati di Ludiano e di Corzoneso hanno stipulato un accordo con i rispettivi comuni di Serravalle e di Acquarossa in quanto beneficiari degli effetti positivi degli interventi sulla sicurezza negli abitati di Corzoneso, Casserio, Ludiano e Semione e sulle varie infrastrutture presenti sul territorio. Il Comune di Serravalle prevede di partecipare al finanziamento degli interventi con un contributo di fr. 150'000.00 e il Comune di Acquarossa con un importo di fr. 60'000.00.

I Patriziati e Ludiano e di Corzoneso, in qualità di committenti, assicurano la gestione del progetto sotto la supervisione della Sezione forestale.

# VI.	Relazione con le linee direttive e con il piano finanziario

La spesa preventivata per un importo di fr. 12'861’000.00 (sussidiabile fr. 12'681'000.00) di cui fr. 5'777’100 quale quota parte cantonale, è prevista nel piano finanziario del settore 55 (Economia forestale).

Essa non comporta alcuna modifica a livello di personale.

Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cf. art. 5 cpv. 3 LGF).

Il sussidio cantonale di fr. 5'777’100.00 a favore degli enti esecutori (Patriziato di Ludiano e Patriziato di Corzoneso) va a carico delle seguenti voci contabili:

  - Per le opere selvicolturali nel bosco di protezione (gestione del bosco di protezione secondo il NaiS) il sussidio andrà a carico delle seguenti voce contabili:

- Patriziato di Ludiano 56200014 WBS 741.51.4321 (PF 551.2.1) per un importo di fr. 1'232’400.00;

- Patriziato di Corzoneso 56200014 WBS 741.51.4322 (PF 551.2.1) per un importo di fr. 2'713’200.00.

  - Per gli allacciamenti (nuova strada forestale Gardosa-Garina)  il sussidio andrà a carico delle seguenti voce contabili:

- Patriziato di Ludiano 56200012 WBS 741.51.1317 (PF 551.2.3) per un importo di fr. 637'650.00;

- Patriziato di Corzoneso 56200012 WBS 741.51.1318 (PF 551.2.3) per un importo di fr. 1'193'850.00.

Il sussidio federale di fr. 3'757’200.00 sarà riversato in uscita, agli enti esecutori, dalle seguente voce contabile:

  - Per le opere selvicolturali nel bosco di protezione (gestione del bosco di protezione secondo il NaiS) il sussidio federale sarà riversato in uscita dalle seguenti voce contabili:

- Patriziato di Ludiano 57200016 WBS 741.55.1010  per un importo di fr. 410’800.00;

- Patriziato di Corzoneso 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 904’400.00.

  - Per gli allacciamenti (nuova strada forestale Gardosa-Garina)  il sussidio riversato in uscita dalle seguenti voce contabili:

- Patriziato di Ludiano 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 850'200.00;

- Patriziato di Corzoneso 57200016 WBS 741.55.1010 per un importo di fr. 1'591’800.00.

Alla Sezione forestale è data la facoltà tramite risoluzione governativa, nei limiti dell’ammontare del credito concesso e a dipendenza dei costi effettivi, di spostare all’interno delle stesse voci contabili gli importi concessi ai Patriziati di Ludiano e di Corzoneso.

# VII.	Conclusioni

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio, vi invitiamo a voler accettare il presente decreto legislativo volto a concedere un sussidio cantonale di fr. 5'777’100.00 a favore dei Patriziati di Ludiano e Corzoneso, per l’esecuzione del progetto integrale (selvicoltura e allacciamento) per la realizzazione degli interventi necessari alla cura del bosco di protezione lungo il versante destro del fiume Brenno nei Comuni di Serravalle e Acquarossa per il periodo 2015-2030.

Il contributo federale a favore degli enti esecutori ammonterà a fr. 3'757’200.00 nell’ambito dell’offerta base (selvicoltura e allacciamenti).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l’approvazione del progetto integrale per gli interventi selvicolturali nei boschi dei patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 ettari) e per la realizzazione della strada forestale “Gardosa-Garina” (3’840 ml), periodo 2015-2030, nei Comuni di Serravalle-Ludiano e Acquarossa-Corzoneso, e stanziamento di un sussidio complessivo cantonale e federale di fr. 9'534'300.00

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7057 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il progetto integrale (selvicoltura e allacciamenti) per la realizzazione degli interventi selvicolturali nei boschi dei Patriziati di Ludiano e Corzoneso (260 ha) e per la realizzazione della strada forestale “Gardosa-Garina” (3’840 ml), nei Comuni di Serravalle e Acquarossa, periodo 2015-2030.

Articolo 2

È accordato un credito cantonale di fr. 5'777’100.00 agli enti esecutori (Patriziati di Ludiano e di Corzoneso) per il sussidiamento degli interventi previsti nell’ambito del progetto integrale (selvicoltura, allacciamenti) nei boschi di protezione di Ludiano e di Corzoneso.

Il contributo federale a favore degli enti esecutori ammonterà a fr. 3'757’200.00 nell’ambito del offerta base (selvicoltura e allacciamenti).

Articolo 3

Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione forestale.

Articolo 4

I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Articolo 5

I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Articolo 6

Gli Enti esecutori (Patriziati di Corzoneso e di Ludiano) si impegnano alla realizzazione completa dei lavori progettati ed a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio.

Articolo 7

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.